市长大厦总机程控交换机维保询价函

为规范公司经营采购行为，本着公平、公正、公开原则，我司拟对市长大厦总机程控交换机维保项目进行公开比选，相关比选信息如下表：

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选项目 | 市长大厦总机程控交换机维保服务项目 |
| 2 | 采购单位 | 广州中国市长大厦管理有限公司 |
| 3 | 实施地点 | 广州中国市长大厦 |
| 4 | 采购方式 | 公开比选 |
| 5 | 采购范围、内容 | 按需求书内容对市长大厦NECSV8500总机程控交换机维保 |
| 6 | 投标资格要求 | 1.营业执照通讯设备、计算机修理，集成电路服务维保内容。 2.已办理合法税务登记，具有开具相应发票能力； 3.已获得NEC授权经营、维保服务证书 |
| 7 | 承包方式 | 按确认的报价，费用总包干。 |
| 8 | 期限要求 | 合同期一年，2023年5月4日至2024年5月3日 |
| 10 | 定标方式及限价 | 采用经资格审核后，按报价高低，价低者优先，同价者，相关案例多者优先。 |
| 11 | 比选文件编制 要求 | 1、有效《营业执照》复印件 2. 密封完好的投标报价清单； |
| 12 | 报价文件份数 | 正本一份； |
| 13 | 报价文件递交截止时间 | 2023年4月28日上午10:00截止；逾期不予受理。 |
| 14 | 报价文件递交 地点 | 广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼办公室； |
| 15 | 联系方式 | 采购单位：广州中国市长管理有限公司 联系地址：广州市天河区天河北路189号市长大厦14楼办公室； 联 系 人：涂先生； 联系电话：（020）87551816 |

报价表

市长大厦总机程控交换机维保服务项目报价表

| 序号 | 项目名称 | 限价 | 报价（含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市长大厦总机程控交换机维保服务（二次） | 18500元 |  |  |

项目名称：市长大厦总机程控交换机维保服务项目

备注：1、本报价采用全总价包干报价形式，该总价已包含完成该子目项下全部更换工作所需的所有费用，包括但不限于人工费、利润及税金等各种费用等，采购人不再支付其他费用。

2、各竞投人须严格按照以上格式填报报价，不得作出任何调整。如出现报价未填报情况，招选人有权将该行为视为不完全响应采购而拒绝该竞投文件。

附件1

市长大厦程控交换机维修保养需求书

公司全称：广州中国市长大厦管理有限公司

地    址：广州天河北路189号

项目名称：市长大厦程控交换机维修保养

保养期限：自合同签订之日起壹年

用户需求：

1、对大厦的NEC SV8500交换机(清单:附件2）系统设备按现状进行维护保养，

维护服务设备为现有NEC PABX设备、NEC终端设备，保障市长大厦程控交换机正常运行。

2、维护保养服务，在不影响甲方正常营业的前提下，安排在正常工作办公时间内：星期一至星期五上午九時至下午五時半进行维护保养；若影响甲方正常营业的则按甲方指定时间内进行维护保养。

3、日常维护工作为每三个月对交换机进行一次定期检测服务，工作完毕提供书面维护保养记录，期间工作提供：

系统数据修改

软件功能增减（以PABX目前配置应具有的功能为准）

提供扩容、功能开发等专业建议及技术咨询与支持

PABX之维护终端、外部设备接口、蓄电池及配线架的检测

计费系统管理的工作

PABX灰尘检查

环境温度、湿度检查

检测报告确认

4、故障处理方式：远端技术支持排除故障、远端遥控维护中心处理、现场故障处理。

故障的分类及应急措施：

普通故障：电话技术支持排除法，1小时内不能解决问题，2小时内到达现场处理；普通故障包括：个别电话功能操作不成功及使用出现不正常现象等。

严重故障：以最快的速度到达现场处理（不应超过1小时）；故障包括：系统整机瘫痪及系统部分功能板件损坏。

特殊故障：如电信局方面（中继线）发生故障，与电信局协商解决。

如大楼布线系统发生故障，与甲方协商解决方法及时间。

如电力系统发生故障，可使用UPS支持一定时间。

如自动总机/语音信箱发生故障，可临时将来话转至人工台。

附件：2

市长大厦NEC  SV8500电话设备清单

配置：256门模拟分机+16门数字分机+32路模拟中继+3台酒店专用话务台+0台数字话机+PMS酒店接口。

| 序号 | 编 码 | 设 备 名 称 | 规 格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 主机部分 |  |  |  |
| ① |  | 基础框架；端口、接口、模块及电缆（DC） | CHASSIS+2PIR单配置 | 1 |
| ② | 系统软件 |  |  |
| 1 | B E108175 | 基础软件/功能组件85-104（S1E） | SC-3882 NX-PR PROG-S01E | 1 |
| 2 | B E108292 | PCPro软件/功能组件85-104（S1E） | SA-2019 NX-R25R11S01E | 1 |
| 3 | BE107635 | 系统端口软件许可证（384ports） | SB-1638NX-CAP PIM-1 | 2 |
| 4 | BE108294 | 系统许可-版本 | SB-1687 NX-SYS SUN-S01E | 1 |
| 5 | BE107724 | 系统许可-MCI | SB-1644NX-0P MCI | 1 |
| 6 | BE107727 | 系统许可-Hotei | SB-1648 NX-0P HOTELUN | 1 |
| ③ | BE106166 | SV8500系统手册 | ∪NIVERGE SV8500 Docmentation | 1 |
| ④ | 电路板接口部分 |  |
| 1 | BE103217 | 16路来显模拟用户版 | SPA-16LCCD-A | 16 |
| 2 | BE106564 | 16路数字用户板 | SPA-16ELCN-A | 1 |
| 3 | BE010136 | 8-路环路中继板（支持模拟来电显示功能） | SPA-8C0TBF | 4 |
| 4 | BE104665 | CaiierID寄发器板 | SPA-8RSTAE-B | 2 |
| 5 | BE010148 | 2-路桌面话务台接口板 | SPA-CS33ATI-A | 1 |
| 6 | BE104583 | 数字语音宣告中继板（u-Iaw/A-Iaw） | SPA-4DATBA-B | 1 |
| 7 | BE107256 | io输入输出接口板 | SCG-iooo-A | 1 |
| 8 | BE107439 | 4port cabie for SCG-IOOO-A | S∨ 4P0RT CA-A | 1 |
| 9 | BE010235 | RS232C Cabie，（DTE，1.5m） | 2400 RS-232C CA-1 | 4 |
| ⑤ | 话务台和数字电话机 |  |  |
| 1 | BE102707 | 桌面话务台 | SN716 DESK C0N-A | 1 |
| 2 | BE030009 | 桌面话务台手柄 | SN536 DEHST A-A | 1 |
| 3 | BE104705 | 酒店话务台功能模块 | SN718 H/M ADD-0N C0N-A | 1 |
| 4 | BE050010 | 留言功能电源 | SN1757 BBUB PwR | 1 |
| B | 配套设备 |  |  |
| 1 |  | 整流器（30A/—48V） |  | 1 |
| 2 |  | 19英寸机柜 |  | 1 |
| 3 |  | PABX-MDF电缆（5M） |  | 24 |
| 4 |  | 配线架MDF （600回线/墙挂式） |  | 300 |

端口统计表：

| 分 机： | 256 | 端口 |
| --- | --- | --- |
| 数字分机： | 16 | 端口 |
| 模拟中继： | 32 | 端口 |
| 话务台： | 3 | 端口 |
| PMS接口： | 4 | 端口 |
| 端口合计： | 311 | 端口 |